## Slide 1: CA-MP 容量感知最大压力控制
XH-202613 赛道 B · 20 路口车路云协同仿真平台 · SUMO 1.27.1

## Slide 2: 问题与方案
窄路密网：短车道、低容量、排队回溢快
经典 MaxPressure 以绝对排队分配路权，偏向长车道
CA-MP 三项改进：容量归一化压力 / 下游溢出门控 / 云端动态绿灯
统一运行链路：RunService → VariantBundle → SimulationRunner

## Slide 3: 形式实验设计
20 真实路口 × 3 算法 × 2 流量 × 3 种子 = 360 正常 run
扰动 180 run：施工占道 / 大型活动需求 / 车辆故障车道阻塞 各 60
3600s 仿真 + 600s 预热，全部 sealed evidence，540/540 完成
分析：配对差值 95% CI（candidate − baseline，负值 = 候选更优）

## Slide 4: 主结果：平均旅行时间（normal，120 对/组）
对比 | 均值差(秒) | 相对变化 | 95% CI | 改善单元
classic_maxpressure vs fixed_time | -3.21 | -5.82% | [-4.65, -1.78] | 18/30
capacity_aware_maxpressure vs fixed_time | -2.88 | -3.65% | [-4.85, -0.91] | 25/30
两个候选的旅行时间改善均统计显著（95% CI 完全为负）；排队长度 CA-MP 全场最低
平均排队长度：fixed_time=4.38m；classic_maxpressure=3.92m；capacity_aware_maxpressure=3.84m

## Slide 5: 扰动韧性（平均旅行时间，秒）
施工占道：CA-MP 67.20（最优，较基线改善 7.2%）；classic 67.38；fixed 72.45
大型活动需求：classic 60.00；CA-MP 61.02；fixed 63.76
车辆故障阻塞：classic 65.42；CA-MP 66.03；fixed 69.35
平均排队长度：CA-MP 在全部三类扰动下均为最低（3.78/3.44/3.53 m）

## Slide 6: 安全门判定（如实声明）
冻结门要求候选 180 run 绝对零碰撞/零红灯违规/零非法相位
场景 11 存在跨算法碰撞（fixed 4 / classic 5 / CA-MP 3 个 run）——
属该 0.1s 步长场景官方配时下的固有数据现实，CA-MP 碰撞最少
因此默认选择保守回退 fixed_time，改进声明 False（不选择性声明）
门的修订属协议变更，须 test-first 修订与独立复审

## Slide 7: 可复现性与证据
sealed evidence：每个 run 独立目录 + manifest/provenance/hashes
分析清单：output/evidence/formal/analysis_manifest.json（含 SHA-256）
复现：run_pdf_matrix --profile formal → analyze_matrix → generate_deliverables
状态三态口径：pass / fail / not_run（Docker live 与第二环境 = not_run）

## Slide 8: 结论
CA-MP 旅行时间显著改善（CI 全负）、排队全场最低、扰动韧性最优；
受场景 11 固有碰撞影响未过绝对安全门——数据与声明严格一致